Инструкция по сборке стеллажей серии МС

Перед началом сборки обязательно ознакомитесь с настоящей инструкцией. Стеллаж поставляется в разобранном виде несколькими упаковочными местами: - полки; - стойки; - фурнитура. Сборку стеллажа необходимо вести на ровной горизонтальной поверхности. Последовательность сборки:

1. На каждую из стоек установить по одному подпятнику. Подпятник вкладывается внутрь стойки и крепится двумя болтами (рис. 1)

2. Определить места установки полок на стойке (определяется потребителем) и нанести отметки (например, маркером). Места установки полок удобно рассчитывать по количеству отверстий между ними.

Важно: нижняя полка устанавливается не более 25 см от пола.

3. В местах установки верхней и нижней полок стеллажа устанавливаются уголки усиления (8 шт. на каждую полку), и каждый предварительно крепится одним болтом (рис. 1)

Далее сборка стеллажа осуществляется в горизонтальном плоскости.

4. Две стойки укладываются горизонтально, и к ним в местах установки усиления крепятся нижняя и верхняя полки (рис.2)

Усиливающие уголки установите на нижней и верхней полках в двух направлениях.

5. На установленные полки сверху накладываются стойки, предварительно собранные в соответствии с п.п. 1-3, и закрепляются аналогичным образом (рис.3).

6. Производится установка промежуточных полок.

7. Стеллаж переворачивается на другую сторону или ставится вертикально ( в зависимости от его устойчивости) и производится установка недостающего крепежа (рис.4).

Внимание: при затягивании болтовых соединений предварительно необходимо проверить правильность геометрии конструкции (отсутствие перекосов, схожесть диагоналей).

8. В случае необходимости сборки стеллажа высотой более 2,5 м стойки наращиваются посредством установки дополнительной секции. Она крепится к стойке через переходник. Эта операция производится через переходник. Эта операция производится совместно с операцией по п.1 (рис.5).

9. После выполнения всех операций стеллаж устанавливается в вертикальное положение.

Максимальная нагрузка на одну полку 100 кг

Максимальная нагрузка на одну секцию стеллажа 500 кг независимо от количества полок в одной секции.

ВНИМАНИЕ:

Стойки для стеллажей МС высотой 50, 100, 120,150,180

НЕ КОМПЛЕКТУЮТСЯ подпятниками,

Уголки выдаются из расчета 4 шт. на стойку, то есть ТОЛЬКО на верхнюю и нижнюю полки.